## Slide 1
IoT Safety Platform
Pico SafeRoom
Pico 2W 기반 실내 안전 관제 및 사고 대응 추적 시스템
EDGE
4개 공간 장치
센서 이벤트 발행
PIPELINE
MQTT 수집
REST/WebSocket 동기화
RESPONSE
알림, 체크리스트
사고 이력 관리
ROADMAP
LLM 기반
상황 요약 확장
HRD Second Project · Technical Presentation

## Slide 2
PROJECT MOTIVATION
프로젝트 주제 선정 동기
실내 안전 관리는 단순한 현재 상태 표시가 아니라, 이상 징후부터 대응 완료까지의 과정을 남기는 문제입니다.
02
문제 인식
센서 화면은 순간 상태를 보여주지만,
실제 안전 관제에는 발생 원인, 알림,
담당자 확인, 조치 이력이 함께 필요합니다.
선정 이유
교실·실습실처럼 여러 공간을 대상으로
저비용 장치와 로컬 서버만으로
상황 추적 구조를 검증할 수 있습니다.
개발 방향
장치 → 서버 → 화면 → 대응 기록까지
끊기지 않는 흐름을 만드는 것을
프로젝트의 핵심 목표로 잡았습니다.
발표에서 강조할 관점
안전 상태를 숫자 하나가 아니라 이벤트, 임계 판단, 알림, 사고 상태로 연결했습니다.
장치가 잠시 끊겨도 서버와 화면에서 마지막 상태와 프로세스 상태를 확인할 수 있게 했습니다.
실제 센서와 시뮬레이터가 같은 데이터 계약을 사용하도록 설계해 개발과 시연 안정성을 확보했습니다.

## Slide 3
PROJECT SCOPE
프로젝트 목표와 개발 범위
하드웨어 이벤트를 수집하고, 서버에서 판단하며, 데스크톱 화면에서 대응까지 이어지는 폐쇄형 로컬 시스템을 구현했습니다.
03
공간 단위
4개 room_id 기준
장치 상태 추적
수집 단위
센서 이벤트
공통 payload
판단 단위
임계치 기반
alert/incident 생성
대응 단위
체크리스트와
처리 상태 기록
개발 범위
Pico 2W 펌웨어와 시뮬레이터의 동일 메시지 포맷
MQTT collector, FastAPI backend, SQLite 저장소
React 대시보드와 Tkinter 운영 화면
알림 생성, 사고 목록, 대응 체크리스트, 통계 뷰
발표 범위
왜 이 주제를 선택했는가
데이터가 어떤 경로로 흐르는가
DB와 UI가 어떤 사고 대응 흐름을 지원하는가
개선 과정과 LLM 확장 방향은 무엇인가

## Slide 4
SYSTEM ARCHITECTURE
시스템 아키텍처
장치, 수집기, API 서버, UI를 분리해 각 계층의 책임을 명확히 했습니다.
04
Pico 2W Nodes
room-101 ~ room-104
센서 읽기
상태 LED 제어
MQTT Broker
pico/+/sensor
pico/+/status
pub/sub 중계
Collector
payload 검증
DB 이벤트 저장
API 호출
Backend
FastAPI
SQLite repository
WebSocket broadcast
Desktop App
Tkinter 운영 화면
수동 알림 생성
프로세스 모니터링
React Dashboard
방별 카드
사고 패널
통계/그래프
Simulator
실제 장치 없이
동일 schema로
시연 데이터 생성
>
>
>
v
v
^
핵심 설계 기준: 장치 상태와 사용자 대응 기록을 같은 시스템 안에서 추적하고 재현할 수 있어야 합니다.

## Slide 5
HARDWARE
하드웨어 구성 및 배선
Pico 2W를 중심으로 환경·움직임·밝기 데이터를 수집하고, LED와 부저로 현장 상태를 표현합니다.
05
부품
역할
배선 기준
Pico 2W
Wi-Fi 연결, 센서 읽기, MQTT 발행
3.3V / GND / GPIO
DHT11
온도와 습도 측정
VCC, GND, DATA → GPIO
PIR Sensor
움직임 감지
OUT → GPIO
LDR Module
밝기 상태 측정
AO/DO → ADC 또는 GPIO
LED / Buzzer
정상·주의·경고 상태 표시
GPIO 출력
배선 설명 포인트
전원은 3.3V 기준으로 맞추고, 모든 모듈의 GND를 공통 접지로 연결했습니다.
센서 입력 GPIO와 출력 GPIO를 분리해 읽기 루프와 상태 표시가 서로 영향을 주지 않게 구성했습니다.

## Slide 6
DATA PIPELINE
데이터 수집 및 검증 구조
장치와 시뮬레이터가 같은 payload 구조를 사용하고, collector가 저장 전 필드를 검증합니다.
06
MQTT Topic
pico/{device_id}/sensor
pico/{device_id}/status
SensorEvent
device_id
room_id
temperature / humidity
motion / light
Collector Validation
required fields
numeric type
room mapping
received_at
SQLite
events
room_status
alerts
>
>
>
데이터 계약에서 해결한 문제
실제 장치와 시뮬레이터의 필드 이름을 맞춰 서버와 UI 코드를 분기 없이 사용할 수 있게 했습니다.
collector 단계에서 잘못된 room_id나 누락된 필드를 걸러 DB에 신뢰 가능한 이벤트만 저장합니다.
상태 메시지와 센서 이벤트를 분리해 장치 생존 여부와 공간 상태를 독립적으로 볼 수 있습니다.

## Slide 7
DATABASE
데이터베이스 스키마
이벤트 원본, 현재 상태, 알림과 사고 대응 이력을 분리해 조회 목적에 맞게 저장합니다.
07
sensor_events
id
received_at
device_id / room_id
temperature
humidity
motion
light
room_status
room_id
last_event_at
latest values
risk_level
device_online
alerts
id
room_id
type
severity
message
created_at
incidents
id
alert_id
status
assigned_to
resolved_at
notes
process_status
collector, backend, desktop, simulator의 heartbeat와 상태 저장
response_steps
사고별 확인 항목, 완료 여부, 처리 시각 저장
settings
임계치, 장치 매핑,
운영 설정
1:N
1:N
1:1
N:1
1:N

## Slide 8
FLOW
시스템 동작 흐름
센서 입력이 사고 대응 화면까지 도달하는 과정을 단계별로 검증할 수 있게 구성했습니다.
08
1. 센서 읽기
Pico 2W가 주기적으로 환경·움직임·밝기 상태를 읽습니다.
2. MQTT 발행
room_id와 device_id가 포함된 메시지를 broker로 보냅니다.
3. 수집·저장
collector가 payload를 검증하고 원본 이벤트를 DB에 저장합니다.
4. 상태 판단
backend가 최신 room_status와 alert 조건을 갱신합니다.
5. 화면 반영
WebSocket과 API를 통해 dashboard와 desktop이 갱신됩니다.
6. 대응 기록
운영자가 체크리스트를 완료하고 incident 상태를 닫습니다.
>
>
v
>
>
시연 시나리오: 특정 공간의 값 변화 → 알림 발생 → 사고 패널 확인 → 대응 체크리스트 완료 → 이력 확인

## Slide 9
CORE FEATURES
핵심 기능
대시보드, 운영 화면, 알림, 사고 대응 기록이 하나의 안전 관제 흐름으로 연결됩니다.
09
실시간 공간 카드
방별 최신 상태와
위험 단계 표시
알림 생성
임계 조건 또는
수동 알림 등록
사고 대응 패널
상태 변경,
담당자 메모 관리
운영 프로세스
collector/backend
heartbeat 확인
기능별 구현 포인트
React 화면은 room_status와 incident API를 함께 조회해 공간 상태와 대응 상태를 동시에 보여줍니다.
데스크톱 앱은 운영자용 제어판 역할을 하며 수동 알림과 프로세스 상태 확인을 지원합니다.
체크리스트 완료 여부와 incident 상태가 DB에 남아 이후 발표나 회고에서 처리 과정을 재현할 수 있습니다.
통계·그래프 화면은 어떤 공간에서 알림이 반복되는지 확인하는 개선 분석의 출발점입니다.

## Slide 10
IMPROVEMENTS
개발 과정 및 개선 사항
시연 안정성, 데이터 일관성, 운영 가시성을 높이기 위해 구현 중 발견한 문제를 구조적으로 정리했습니다.
10
발견한 문제
개선 방법
효과
실제 장치가 없어도 전체 흐름을 검증해야 함
시뮬레이터를 동일 payload 구조로 구현
하드웨어 연결 전에도 API/UI 개발과 발표 리허설 가능
payload 필드가 계층마다 다르면 화면 오류가 발생
collector에서 필수 필드와 타입을 검증
DB 저장 데이터의 신뢰성과 재현성 확보
알림만 있고 처리 과정이 남지 않으면 관제 가치가 약함
incident와 response_steps를 분리 저장
누가 무엇을 확인했는지 추적 가능
프로세스가 멈춰도 원인 파악이 늦어질 수 있음
heartbeat 기반 process_status 저장
collector/backend/simulator 상태를 화면에서 확인
현재 상태만으로는 반복 위험을 설명하기 어려움
통계와 그래프 영역을 추가 설계
공간별 반복 패턴과 개선 우선순위 제시 가능
개선 방향은 기능 추가보다 먼저 데이터 흐름을 안정화하고, 운영자가 실제로 확인해야 하는 상태를 화면에 드러내는 데 초점을 두었습니다.

## Slide 11
VALIDATION
검증 및 시연 준비
발표에서는 장치 연결 여부와 관계없이 데이터 흐름과 대응 절차가 보이는 시나리오를 중심으로 시연합니다.
11
실행 검증
uvicorn backend
collector 실행
frontend 화면 확인
데이터 검증
MQTT 수신
SQLite 저장
API 응답 확인
시연 검증
공간 상태 변화
알림 발생
대응 완료 확인
발표 시연 순서
대시보드에서 4개 공간의 초기 상태를 확인합니다.
시뮬레이터 또는 실제 장치 입력으로 특정 공간의 상태 변화를 만듭니다.
알림과 사고 패널이 갱신되는지 확인하고 체크리스트를 완료합니다.
통계 화면과 이력 데이터를 통해 이후 개선 포인트를 설명합니다.

## Slide 12
FUTURE WORK
추후 개발 방향: LLM 연동
LLM은 센서 판단을 대신하는 기능이 아니라, 운영자가 상황을 빠르게 이해하고 다음 조치를 선택하도록 돕는 보조 계층으로 설계합니다.
12
상황 요약
최근 이벤트와 사고 이력을
한 문단으로 요약
대응 가이드
사고 유형별 체크리스트와
권장 조치 제안
반복 패턴 분석
공간별 반복 알림을
운영 개선 과제로 정리
보고서 생성
일별/주별 운영 리포트와
조치 완료 내역 작성
추가 개발 시 설계 원칙
LLM 입력에는 DB에서 검증된 이벤트, incident, response_steps만 전달해 근거 없는 판단을 줄입니다.
모델 출력은 바로 실행하지 않고 운영자가 확인하는 초안, 요약, 권장안으로 제한합니다.
중요 알림에는 원본 이벤트 링크와 생성 시각을 함께 제공해 사람이 추적할 수 있게 합니다.
향후에는 음성 알림, 모바일 알림, 장기 통계 리포트까지 확장할 수 있습니다.