## Slide 1
Pico SafeRoom
스마트 실내 환경 안전 관제 시스템
Pico 2W 센서 노드에서 MQTT, FastAPI, SQLite, React dashboard, pywebview desktop app까지 이어지는 로컬 IoT 안전 관제 프로젝트
2026.06.01 - 2026.06.05 기준
가스 센서 제외 구성
발표 핵심
4
Raspberry Pi Pico 2W
room-1부터 room-4
3
현재 배선 센서군
온습도, 움직임, 조도
4
분리 프로세스
broker, backend, collector, worker
1
운영 흐름
감지 -> replay -> checklist 기록
editable PPTX / Google Slides import-ready

## Slide 2
PLANNING INTENT
기획 의도는 센서값 표시가 아니라, 안전 상황을 끝까지 추적하는 것이다.
문제의식
단순 dashboard는 위험값을 보여주지만, 이후 누가 무엇을 확인했는지 남기기 어렵다.
실내 안전 상태를 실시간으로 수집
장치와 프로세스 상태를 함께 감시
발생한 alert를 replay와 report로 설명
Pico 2W
실제 장치 중심
Micro-architecture
collector/backend/ui 분리
Incident Response
replay + checklist + evidence
선택한 방향
실제 Pico가 없어도 simulator로 같은 schema를 유지하고, 실제 보드가 연결되면 firmware가 같은 MQTT topic과 payload로 backend에 들어오게 설계했다.
Sources: doc/2nd_project.md, doc/project_technical_spec_2026-06-05.md, README.ko.md
02

## Slide 3
SYSTEM ARCHITECTURE
시스템은 장치, 수집, 검증, 저장, 표시 책임을 분리해 장애 지점을 설명할 수 있게 했다.
Pico 2W nodes
MicroPython sensor publish
MQTT Broker
saferoom/+/+/...
Collector
topic/payload validation
FastAPI Backend
REST + internal ingest + WS
SQLite
readings, alerts, auth, logs
React Dashboard
latest, stats, replay
pywebview App
process launcher shell
Runtime 분리
backend, collector, worker는 process heartbeat로 상태를 남기고, dashboard는 REST polling과 WebSocket을 함께 사용한다.
WS
reading.created broadcast
REST
health, stats, latest, replay
HTTP
collector -> /internal/events
Sources: README.ko.md, apps/desktop/app.py, apps/backend/main.py, apps/collector/mqtt_client.py
03

## Slide 4
HARDWARE WIRING
하드웨어 발표 기준은 가스 센서를 제외한 실제 Pico 2W 배선이다.
Pin map
Sensor
Pico signal
Power
Unit
Temperature
GP16 / DHT DATA
3V3(OUT) + GND
celsius
Humidity
GP16 / DHT DATA
3V3(OUT) + GND
%
Motion
GP17 / PIR OUT
sensor VCC + GND
bool
Light
GP27 / ADC1
3V3 divider + GND
lux
Gas
GP26 / ADC0
not installed
disabled
현재 설정
ENABLE_GAS
= False
초기 문서에는 gas 확장 흔적이 있지만, 발표 배선에서는 제외한다.
pico-safe-001
room-1
pico-safe-002
room-2
pico-safe-003
room-3
pico-safe-004
room-4
주의: Pico GPIO/ADC는 3.3V 전용이므로 5V 출력 센서는 level shifter 또는 voltage divider가 필요하다.
Sources: firmware/pico2w/README.real-sensors.ko.md, firmware/pico2w/config.example.py
04

## Slide 5
DATA CONTRACT
MQTT topic과 payload 일치 검증이 데이터 품질의 첫 번째 방어선이다.
saferoom/{zone_id}/{device_id}/sensors/{sensor_id}/reading
MQTT Topic
room/device/sensor 경로
Payload JSON
value, unit, seq, timestamp
Parser
segment 수 + 필드 일치 검사
SensorEvent
site_id, quality, metadata
거부 조건
topic segment 형식이 다름
payload의 zone/device/sensor가 topic과 다름
JSON 또는 schema 검증 실패
저장 전 표준화
collector는 MQTT 세부 형식을 backend 내부 schema로 변환한다. 이 덕분에 simulator와 실제 firmware가 같은 backend/UI를 공유한다.
Sources: apps/collector/mqtt_parser.py, firmware/pico2w/payloads.py, shared/schemas/sensor_event.py
05

## Slide 6
DB SCHEMA
DB는 센서 이력뿐 아니라 운영 대응과 시스템 상태까지 저장한다.
devices
device registry
last_seen_at
sensors
device_id + sensor_id
sensor_readings
event_id, value, quality,
payload_json
alerts
level, code, status,
created/resolved
incident_responses
checklist, note, evidence
system_logs
ingest and validation trail
process_heartbeats
backend, collector, worker
users / auth_accounts
/ auth_sessions
email + social session
설계 포인트
reading 저장과 동시에 system_logs를 남기고, threshold를 넘으면 alerts를 생성한다. alert 확인 시 대응 기록은 incident_responses에 유지된다.
Sources: apps/backend/db/sqlite_repository.py, doc/project_technical_spec_2026-06-05.md
06

## Slide 7
FLOWCHART
센서값 하나는 ingest, alert 판단, replay, operator 기록으로 이어진다.
1. 센서 읽기
DHT / PIR / LDR
2. MQTT publish
reading topic
3. Collector 검증
topic == payload
4. Backend 저장
Pydantic + SQLite
5. Alert 판단
temperature threshold
6. Dashboard 갱신
REST + WebSocket
7. Replay 확인
related timeline + guidance
8. 대응 저장
checklist + note + evidence
발표 시연 포인트: 온도 warning/critical event를 넣으면 alert가 생기고, replay/report/ack 흐름으로 실제 관제 업무처럼 설명할 수 있다.
Sources: apps/backend/main.py, apps/backend/incidents.py, frontend/src/IncidentResponsePanel.tsx
07

## Slide 8
CORE FEATURES
핵심 기능은 관제 화면, 실시간성, liveness, incident response로 묶인다.
기능
사용자 가치
구현 근거
Realtime dashboard
방별 최신 센서값과 WebSocket 상태를 즉시 확인
GET /api/readings/latest, WS /ws/realtime
Statistics
장치/센서/alert breakdown으로 전체 상태 요약
GET /api/stats, sensor_breakdown
Liveness
Pico와 collector/worker process offline 판단
devices.last_seen_at, process_heartbeats
Incident replay
alert 전후 timeline과 guidance를 함께 확인
GET /api/alerts/{id}/replay
Guided response
checklist, note, evidence를 operator 기록으로 저장
POST /api/alerts/{id}/ack
차별점: dashboard가 단순 관찰에서 끝나지 않고, 대응 결과를 DB에 남기는 incident response demo로 확장됐다.
Sources: frontend/src/App.tsx, frontend/src/IncidentResponsePanel.tsx, apps/backend/main.py
08

## Slide 9
IMPROVEMENTS
개발 중 개선은 기능 추가보다 운영 흐름을 더 명확하게 만드는 방향이었다.
개선 지점
초기/문제 상태
개선 결과
하드웨어 범위
기술서에는 gas/smoke 확장 계획이 포함
발표 배선은 ENABLE_GAS=False 기준으로 명확화
Simulator 분리
실제 장치 없이도 demo가 필요
simulator와 firmware가 같은 payload schema를 유지
수집 품질
topic과 payload mismatch 위험
collector에서 zone/device/sensor 일치 검증
관제 경험
alert 목록만으로는 맥락 부족
replay, report, guidance, checklist 저장 추가
운영 상태
프로세스가 죽어도 UI에서 알기 어려움
collector/worker heartbeat와 liveness 표시
핵심 판단: 센서를 많이 붙이는 것보다, 들어온 데이터가 신뢰 가능하고 대응 기록까지 남는 구조가 발표 완성도를 높인다.
Sources: firmware/pico2w/config.example.py, apps/collector/mqtt_parser.py, apps/backend/incidents.py
09

## Slide 10
DEVELOPMENT PROCESS
검증은 parsing, persistence, firmware helper, UI build를 나눠서 확인했다.
검증 명령
.venv/bin/python -m pytest
npm --prefix frontend run build
MQTT
topic parser, payload mismatch rejection
DB
SQLite repository and incident records
Pico
firmware payload and sensor scaling helpers
UI
React/Vite production build
개발 흐름
먼저 SensorEvent와 topic 규약을 고정해 backend와 dashboard 변경을 줄였다.
실제 hardware bring-up 전 simulator로 end-to-end demo를 안정화했다.
alert 이후에는 replay/report/ack API를 추가해 운영 흐름을 닫았다.
마지막으로 통계 화면과 LLM placeholder를 추가해 다음 확장 지점을 남겼다.
Sources: README.ko.md, tests/, docs/superpowers/specs/2026-06-05-statistics-graphs-and-llm-placeholder-design.md
10

## Slide 11
FUTURE LLM
LLM은 센서 수집 뒤가 아니라, 구조화된 incident context 위에 얹어야 한다.
Structured context
/api/stats llm_context
alerts, replay, report
Knowledge base
README, setup, wiring docs
incident guidance
LLM Assistant
summary, triage,
operator Q&A
Dashboard panel
explain current risk
suggest next action
1단계: 요약
현재 safety state
offline/stale 원인 후보
open alert 우선순위
2단계: 대응 보조
guidance checklist 설명
operator note 초안
incident report 자연어화
3단계: 안전장치
근거 없는 센서 판단 금지
source/event id 표시
위험 대응은 checklist 기반
현재 상태: 실제 GPT API 연동은 범위 밖이고, frontend에는 비동작 LLM placeholder만 존재한다.
Sources: apps/backend/db/sqlite_repository.py stats.llm_context, docs/superpowers/specs/2026-06-05-statistics-graphs-and-llm-placeholder-design.md
11

## Slide 12
발표는 실제 데이터 한 건이 운영 기록으로 닫히는 장면으로 끝낸다.
5-minute demo route
1
dashboard
open
2
send sensor
event
3
alert
appears
4
open
replay
5
ack with
evidence
결론
Pico SafeRoom은 작은 센서 프로젝트를 수집, 검증, 저장, 실시간 관제, 대응 기록까지 이어지는 안전 운영 시스템으로 확장했다.
Sources: README.ko.md, doc/project_technical_spec_2026-06-05.md
12